Asta pubblica per la fornitura di un veicolo di trasporto tipo Iveco Daily 4x4 Diesel o anche altre marche aventi caratteristiche equivalenti e permuta di un Bremach.

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

NORME DI APPALTO

Art. 1 - Oggetto.

Forma oggetto dell’appalto la fornitura di n. 01 tipo Iveco Daily  4x4 35S18W 2998 cc Diesel pianale ribaltabile trilaterale o anche altre marche aventi caratteristiche equivalenti e permuta di n.1 Bremach.

Caratteristiche tecniche

1) n. 01 Iveco Daily 4x4 motore Diesel ribaltabile trilaterale .

Cilindrata (cm3) 2998;

Alimentazione a gasolio;

Potenza max CE: kw (CV)  130 (176);

Distribuzione , 4 cilindri in linea-16 valvole;

Alimentazione , diesel 4 tempi  a iniezione diretta con turbina a geometria variabile + intercooler +  EGR  ;

Trazione anteriore sempre in presa (4x4), bloccaggio del differenziale posteriore e centrale a comando manuale ad azionamento pneumatico ;

Cambio n. 6 marce a 24 rapporti(12 semiridotte-12 ridotte);

Sterzo con idroguida ;

Freni, con sistema ABS

Passo (mm) 3050;

Lunghezza (mm) 4921;

Larghezza (mm) 2016;

Altezza (mm) 2598 ;

Altezza telaio da terra (mm) 1024 ;

Pianale ribaltabile trilaterale;

Numero posti 3;

Numero porte 2

Sponde in lega ribaltabili su tutti e tre i lati;

Rivestimento parete posteriore cabina per protezione dal carico;

Apertura automatica della sponda posteriore in fase di ribaltamento;

Pneumatici 9.5 R 17.5 stradali con cerchi in acciaio  ;

Peso a pieno carico (kg) 3500;

Portata utile (kg) 1010;

Colore esterno bianco, no metallizzato;

Ruota di scorta + staffetta fissaggio;

Quadro di bordo con indicatori analogici

Strumentazione, Cluster con display LCD,trip computer, orologio e cruise control, connettore allestitore, dispositivo con filtro antiparticolato  ;

Cinture di sicurezza anteriori con arrotolatore, pretensionatore e limitatore di carico regolabili in altezza;

Alzacristalli elettrici, fari antinebbia,  predisposizione presa di forza  ;

Barra, parincastro  tubolare basculante, stabilizzatrice anteriore e posteriore

Attrezzi d’uso (crik, chiave ruote, triangolo d’emergenza, chiave unica per tutte le funzioni,);

Tappetini in plastica;

Scritta nei due lati della cabina indicante la dicitura "COMUNE DI OSINI" + LOGO con dimensioni dell' intera scritta 10x40

Garanzia 3 anni o 100.000 Km a decorrere dalla data del verbale di collaudo;

Le caratteristiche sopra indicate sono puramente indicative.

Art. 3 - Sistema di appalto.

All’aggiudicazione della fornitura si procederà mediante asta pubblica e cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo fissato a base d’asta in € 50.000,00 (cinquantamila,00) Iva compresa, soggetto a ribasso.

Il corrispettivo sarà il prezzo netto contrattuale offerto.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.

Il mezzo per il trasporto di cose, dovranno essere nuove di fabbrica.

L’aggiudicazione definitiva non tiene luogo del contratto, esso sarà stipulato nelle forme di legge.

Art. 4 – Importo a base di gara.

L' importo a base di gara per l’intera fornitura è di € 50.000,00 (cinquantamila,00) IVA compresa  soggetto a ribasso.

Tale importo è determinato dal prezzo dell' autovettura pari ad € 50.000,00,Iva compresa, al netto del valore della permuta pari ad € 3.000,00, definito dall’Ufficio tecnico dell’Ente.

Art. 5 – Permuta.

La stazione appaltante cede in permuta n.1 Bremach, targa NU217268, cui si trovano ed avente il seguente valore:

- Bremach alimentazione a gasolio targa NU217268, immatricolato il 08/04/1992 valore € 3.000,00 (tremila,00).

L'autovettura in permuta sarà prelevata a cura e spese della ditta aggiudicataria senza nessun onere a carico della stazione appaltante, compreso gli oneri per il trasferimento di proprietà,presso i locali della stazione appaltante in Osini (Ogliastra),  Piazza Europa n.1, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) naturali, consecutivi e continui decorrenti dal giorno successivo  a quelli della data di stipula del contratto, il contratto deve essere stipulato entro giorni 15 (quindici) naturali, consecutivi e continui decorrenti dal giorno successivo a quello dell' espletamento della gara.

Art. 6 - Norme regolatrici della fornitura.

La presente fornitura é regolata da:

il presente capitolato d’oneri;

il regolamento per la disciplina dei contratti dell’Amministrazione;

D.Leg.vo n. 358/92;

dal codice civile e dal Capitolato d’oneri generale approvato con D.M.28/10/1985, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

Art. 7- Trasporto e consegna delle autovetture.

La ditta provvederà a propria cura e spese alla consegna delle autovetture, chiavi in mano, presso la sede della Stazione appaltante, in Osini (OG), Piazza Europa n. 1, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) naturali, consecutivi e continui decorrenti dal giorno successivo a quello della data di stipula del contratto, il contratto deve essere stipulato entro giorni 15 (quindici) naturali, consecutivi e continui decorrenti dal giorno successivo a quello dell’espletamento della gara.

Art. 8 - Trasferimento della proprietà.

La proprietà delle autovetture è trasferita alla stazione appaltante a partire dalla data del verbale di collaudo con esito favorevole.

Art. 9 - Rischi.

Sono a carico della Ditta appaltatrice i rischi di perdite e di danni durante il trasporto della presente fornitura.

Art. 10 - Spese immatricolazione.

Sono a carico della ditta tutte le spese relative all’immatricolazione delle autovetture, nonché tutte le altre previste per legge.

Art. 11 – Cauzione provvisoria.

Non è dovuta cauzione provvisoria all' atto della presentazione dell' offerta ai sensi dell' art.54 della LR 7 agosto 2007 n.5.

Art. 12 - Cauzione.

La Ditta presta cauzione all’atto della stipula del contratto pari al 5 % dell’importo della fornitura. La cauzione dovrà essere versata all’Amministrazione a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione resterà vincolata per tutto il periodo di esecuzione del contratto e fino al termine della stessa. Nessun interesse decorrerà sulle somme depositate.

Art. 54 LR 7 agosto 2007 n.5.

Art. 13 - Collaudo.

Oggetto del collaudo sarà la verifica delle autovetture come tipo e modello a quanto richiesto e la verifica che le stesse sia in regolari condizioni di funzionamento al momento della consegna. Le prove di collaudo verranno eseguite dal personale dell’autoparco comunale nel più breve tempo possibile e comunque, non oltre 10 giorni dalla data di consegna di cui all'art. 7 ed avverranno in modo continuativo ed in contraddittorio tra i rappresentanti dell’Amministrazione e la ditta.

Art. 14 - Prezzi.

Il prezzo deve intendersi invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione.

Art. 15 - Pagamenti.

Il pagamento sarà effettuato dall’Amministrazione dietro presentazione della regolare fattura che sarà assoggettata ad istruttoria e visto del coordinatore del parco macchine e dopo l’avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà delle autovetture date in permuta.

Art. 16 - Penalità.

La ditta riconosce all’Amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:

a) nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento nella fornitura sarà incamerata la cauzione ed esperita l'azione in danno, per cui la ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l’Amministrazione dovesse sostenere per l’acquisto presso altre ditte delle auto di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett.b), decorrente dalla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;

b) nel caso di ritardata consegna per causa imputabile alla Ditta della fornitura, verrà applicata una penalità dell’1% per ogni decade maturata di ritardo. Ove il ritardo dovesse protrarsi per un periodo superiore a 30 gg, l’Amministrazione avrà anche il diritto di risolvere il contratto ed applicare le penali previste al precedente punto a).

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), l’Amministrazione ha il diritto di rivalersi anche su eventuali crediti della Ditta.

Art. 17 - Garanzie.

La ditta garantisce l’assistenza tecnica, nonché i tagliandi di controllo previsti dalla casa madre per la durata di almeno un anno dalla data della consegna e, conseguentemente, si obbliga ad eliminare, senza alcun compenso, entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello della relativa comunicazione, difetti ed imperfezioni eventualmente manifestatesi nel periodo sopra indicato, non riconducibili a imperizie del conducente o del proprietario sostituendo le parti difettose con pezzi nuovi originali.

La ditta riconosce all’amministrazione il diritto di applicare una penale variabile, a discrezione dell’Amministrazione da € 50,00 a € 250,00 per ogni giorno di ritardo sul termine anzidetto.

Art. 18 - Oneri Fiscali e Spese Contrattuali.

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali relativi alla presente fornitura.

Art. 19 - Controversie.

La ditta è tenuta ad uniformarsi sempre ed in qualsiasi circostanza alle disposizioni del committente e, qualora insorgessero contestazioni, in nessun caso potrà esimersi dall'eseguire le disposizioni ricevute.

Essa potrà solo con lettera raccomandata fare presenti le sue osservazioni prima che la fornitura venga effettuata, specificando esattamente il motivo e la portata delle sue osservazioni.

Le riserve di cui sopra saranno esaminate dal committente. Nessuna richiesta di ulteriore compenso potrà essere presa in considerazione.

Art. 20 - Divieti.

E' vietato in modo assoluto ogni cessione di appalto o di contratto della fornitura assunta.

Il Responsabile del Procedimento	Il Responsabile del Servizio

(F.to Geom. Bruno Caboi)	(F.to Dott.ssa M. Chiara Murgia)